自拷贝型遥控器说明书

本遥控器是固定频率型免拷贝机拷贝各种汽车,电门等防道遥控器,具有拷贝和发射与一体,适合拷贝各种定码遥控器.

一、 工作原理简述:

遥控器是发射遥控信号上接受机感应到的,在与发射遥控器很近时场强很高并可以测知到,我们根据此原理设计此款遥控器有接收模式和发射模式,由微电脑IC学习信号并储存，完成后转入发射模式,再调出响应的内码并经相配的天线发射出去.

二、 本遥控器的参数及设置方式如下：

【1】：性能：

1、本产品可拷贝的 IC 型号有 2262  2260  1527  2240  527及兼容IC等。

2、无需考虑震荡电阻，本产品会自动兼容震荡电阻。

3、本产品不可拷贝的 IC 如 HCS300  301  及兼容的滚码IC 等。

4、本产品使用的电池为 12V  23A ，当遥控距离不足时请更换电池。

5、本遥控器为固定工作频率，常用为315MHz；433MHz。其它频率订货时请按下列规格选取：

303MHz / 310MHz / 330MHz / 350MHz / 370MHz / 390MHz / 418MHz / 430MHz

【2】：拷贝方法：  先确定遥控器工作频率。

- 清码和恢复

同时按住上面2个按钮，（一定要同时按下去才有效），LED灯闪烁一下后熄灭不松手，2 S后LED灯开始闪烁，这表明码已经清除了。

2、 测试空码

按下遥控器按键，见到LED亮一下后熄灭，表示为空码，以此类推测试其余按键后进行下一步操作

3、正确放置

将拷贝与被拷贝遥控器并排放置在桌面，越近越好。不要头对头，放置桌面拷贝出来的效果比放置手中拷贝效果更佳。

4、拷贝

两只遥控尽量靠近，同时按下两只遥控的上锁键，2 S后LED灯会不停闪烁，这表明原始遥控器的上锁键的码已经被我们的自考遥控器学习进去了。

其他3个按键也是同样的操作。

5、恢复

当您不小心清除了自拷遥控器的码，您可以同时按下启动(铃铛)和静音(闪电)，3 S后LED灯会点亮，接着快速闪烁，这表明自拷遥控器的码被复原了。

在使用我们的自拷遥控器来拷贝前，请务必把自拷遥控器现有的码先清除。

下面是测试自拷遥控器现有的码有没有被成功清除的方法：

当您结束清码动作时，您可以按下自拷的任意一个键，如果这时候LED闪烁一下为熄灭状态，不是点亮，那就说明自拷的码被彻底清除了，如果是LED是点亮状态而不是闪烁一下后熄灭，说明自拷的码还存在。

注意： 
1、此款遥控器为固定频率,最好采购之前先弄清楚遥控器是什么频率。 
2、本遥控器非万能遥控器，不可能拷贝现有所有种类的遥控器，能拷贝哪些在上面的说明中已经很清楚列举了，如果不清楚可以先咨询。 
3、本说明书是所有款式自拷贝遥控器统一使用的说明书，不是每个款式专用一个说明，所有自拷贝遥控器大致用法都差不多，请灵活变通，不清楚可以事先咨询。

本产品只限于合法使用,如有非法使用而产生的任何后果与本公司无关