AU168遥控器规格书

名称：船型大按键遥控器

型号：AU168

一、应用说明：

配合各种RF射频接收控制器实现通过遥控的方式控制各种电动设备的打开、关闭、停止。控制设备包括：电动门（电动门包括：电动伸缩门、道闸门、停车场系统、卷库门、车库门、平开门、平移门、自动门、工业门、快速门）、电动窗（各种开窗器）、升降台、投影幕、电葫芦、遥控开关等。

二、技术参数

工作电压：12V/23A (柱状电池)

工作频率：433.92MHz

静态电流：≤1μA

工作电流：9~15mA

输出功率：8dBm（30mW）

传输速率：<10Kbps

编码方式：学习码

调制方式：调幅(OOK)

工作温度：-10℃~+70℃

尺　　寸：105×48×19mm

重    量：36g

传输距离：>50米（开阔地可达100米以上，注：接收板灵敏度在-103dBm以上）

三、产品特点

1、采用声表谐振器稳频，频率稳定，性能好；

2、采用新型单片机编码，安全性保密性极强；

3、使用无方向性，可穿越障碍物和透穿墙壁；

4、外观漂亮，颜色可根据客户要求喷漆；

5、大按键，使用手感即佳；

四、注意事项

1、长时间不使用时，请把电池取出；

2、遥控距离近时，请及时更换同规格新电池；

3、遥控距离突然变近时，请注意查看是不是同类遥控器的按键被压住；

4、配套使用时发射频率、解码方式、震荡脉宽必须与接收匹配；

5、注意防水防潮、远离强电场磁场环境中使用；